附件二：

蜀山街道电工比武技术文件比武要求安排

一、比赛项目标准

电工操作技能等级(四级)，电力拖动控制电路安装与调试。

二、比赛时间、地点

时间：2017年12月30日。

上午：7: 40—8：00，选手报到并抽签(精技楼408)；

8：00—10：00，电力拖动控制电路安装(精技楼405)；

10:00—10：30，电路调试(精技楼405)。

地点：杭州萧山技师学院精技楼408、405室。

三、比赛具体项目及内容

电力拖动控制线路安装与调试（槽板布线）:

选手根据比武电路图进行电路安装以实现控制要求。

比赛场地：精技楼405室。

四、比赛类形及单项用时

项目：电力拖动控制线路安装与调试

选手在120分钟内，对给定电力拖动控制电路实施安装调试，在规定时间中，安装110分钟，调试(试车)10分钟。

五、具体要求

选手将给定的电力拖动控制线路实施安装与调试，安装工艺采用线槽敷设，具体技术要求可参考评分标准。

六、参赛选手应自备工具、仪表、文具

工具类：

1、万用表(数字、指针不限)                  1只

2、低压验电笔                              1支

3、尖头钳 (6″)                            1把

4、剥线钳                                  1把

5、“十”字、“一”字起(φ6×150)          各1把

6、“十”字、“一”字起(φ3×100)          各1把

7、电工绝缘鞋                              1双

文具类：

1、黑色水笔                              若干支

六、参赛选手须知

1、参赛选手必须穿戴劳动保护用品（工作服）和安全防护用品（电工绝缘鞋）。

2、参赛人员开赛前集中抽取选手号并戴在胸前，便以确认参赛资格。无故未按规定时间内抽取选手号者，视为自动放弃参赛。

3、参赛选手自带比赛工具及文具，比赛时选手不得相互借用文具或工具 (不得使用电动工具)。

4、参赛选手应提前五分钟进入指定的检录区待赛，迟到十分钟以上者取消本项目参赛资格。

5、选手进入赛场一律关闭通讯工具，违者作扣分处理，严重违反者取消参赛资格。

6、参赛选手进入赛场后，按选手号所对应的座位或工位就位，一切行动都须听从赛场工作人员或裁判员指挥。

7、参赛选手除所需文具、工具外，不允许携带任何有关资料。实际操作一人一位，独立完成各项目。如有疑问举手示意，经同意后发问。

8、选手必须在规定时间内完成比赛项目。各项目完成后，告知裁判，经确认后离开赛场，不得在赛场内逗留，以免影响他人比赛。

9、每位参赛选手完成全部比赛项目后，须在指定时间内清理工位，做到文明生产，违者酌情扣分。

11、参赛选手若严重违反操作或扰乱赛场秩序，经劝阻无效者取消参赛资格。

附件1：

常见电力拖动控制线路维修图纸

自动往返终点停歇控制电路

电动机顺序启动逆序停止控制电路

双重连锁正反转能耗制动控制电路

Y——△降压启动控制电路

附件2：

电力拖动控制线路安装、调试考核评分表

选手编号___________

| 项目名称 | 电力拖动控制电路安装、调试 | 比重 | 100％ | 时限 | 120分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装工艺（40分） | 扣分 | 通电调试（60分） | 扣分 |
| 元件选用 | 元件选用不合理,每元件扣2分； 元件排列不规范，每元件扣1分。 |  | 试车操作不熟练，扣5分； 验电不规范，扣5分； 继电器整定不规范，每元件扣5分； 在考核时限内，通电试车有故障，自行修复，每次扣5分； 短路故障，自行修复，扣20分； 功能不全或动作错误，按实现控制要求情况给分。 |  |
| 导线敷设 | 1、不按图安装，扣20分； 2、导线颜色选择不当，扣5分； 3、线芯和绝缘损伤，每处扣3分； 4、元件上下柱进线不规范，每处扣1分； 5、线槽到元件导线过长，过短，每处扣1分； 6、导线部分不进线槽，每处扣1分； 7、元件引入、引出线不进线槽架空，每处扣3分； 8、线槽内布线不合理，载线超出70％，扣4分； 9、线槽引出线有交叉，每处扣2分； 10、线槽弯角处和引出线不留适当余量，每线扣1分； 11、少接一线，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛记录 | 裁判员： | 得分 |
|  |  |  | 安全文明生产（实行倒扣分） | 扣分 |
|  |  |  | 1、违章操作并造成严重后果，不得分； 2、违章操作经劝阻，一次扣5分； 3、未穿工作服，扣5分； 4、未穿电工绝缘鞋，扣10分； 5、试车时工具杂乱，扣5分； 6、试车时板内有无用导线、线头扣5分； 7、在无监考人员（考评员）在场时自行试车，一次扣20分，二次以上不得分。 |  |
| 导线连接 | 接线不用冷压线鼻，每处扣1分； 冷压线鼻使用不规范，每处扣0.5分； 反圈、露铜、压绝缘，每处扣1分； 接线一柱三线（端子排一柱两线）每处扣2分； 板内、外导线未经端子排过渡，每处扣2分； 接线头不用线码管，每处扣1分； 线码标识不规范，每处扣0.5分； 接线松头，不牢固，每处扣1分。 |  |  |  |
| 注：元件选用5分。 导线敷设20分。 导线连接15分。 |  |  |  |
| 比赛记录 | 裁判员： | 得 分 | 比赛记录 | 裁判员： |